EXAMEN CAPACITAIRE

THEORIE REGIONALE ANTICIPEE

CTR Bretagne & Pays de la Loire

### 05 Avril 2003

PHY03-12bis

# EPREUVE DE  PHYSIQUE

Durée : 45mn

- QUESTION N°1 : 	(4 points)

Vous organisez une plongée.

Vous disposez de 3 blocs tampons de 50 litres, chacun gonflé à 200 bars (*).

Vous gonflez une bouteille de 15 litres où il reste 50 bars (*).

- Quelle est la pression (*) finale si on ouvre les 3 tampons simultanément ?          (2 points)

- Sur une consommation estimée à 20 litres/min (estimé en surface) et une réserve tarée à 50 bars, quelle sera l’autonomie pour une plongée à 45 mètres ? (On néglige le temps de descente à cette profondeur).                                                                                                    (2 points)

(*) Pressions lues manomètre

- QUESTION N°2 : 	(6 points)

- Quelle sera la Tension d'azote dans un compartiment de période 20 minutes, initialement saturé à l'air atmosphérique après une immersion (à l’air) de 40 minutes à une profondeur de 40 m?			        						                                                       (2 points)

Le coefficient de sursaturation critique (noté Sc) de ce compartiment 20 minutes est égal à 2,04.

b)    Quelle serait la conséquence d'un retour immédiat en surface après les 40 minutes à 40 m?											                                           (2 points)

c)     Quelle sera donc la profondeur théorique du premier palier? 		                  (2 points)

- QUESTION N°3 : 	(4 points)

Quelle est la limite d’utilisation d’une bouteille de Nitrox (40 % 02, 6O % N2) sachant que l’oxygène est toxique à partir d’une pression partielle de 1,6 b ? (Développer et expliquer).

- QUESTION N°4 : 	(6 points)

Alors que vous êtes en plongée, vous entendez le son d’une explosion sous-marine 6 secondes après qu’elle ait eu lieu.

A quelle distance de l’explosion êtes vous situé ?                                                                     (3 points)

De quelles manières est modifiée la vision sous-marine ?                                                         (3 points)