EXAMEN CAPACITAIRE

THEORIE REGIONALE ANTICIPEE

CTR Bretagne & Pays de la Loire

### 05 Avril 2003

## TAB03-O1C

# EPREUVE DE  TABLES - CORRECTIONS

Durée : 45mn

- QUESTION N°1 : 	(6 points)

Exercices à résolution rapide,  Vous devez répondre sur cette feuille. Chaque problème juste vaut 2 points. Chaque erreur entraîne 0 point au problème.

- Après une première plongée dont le GPS vaut H. Pour une seconde plongée, à 21 mètres, l'intervalle est de 1 h 45. Vous ne souhaitez pas faire plus de 7 minutes de paliers.

| Durée maximum de la plongée | 21 minutes |
| --- | --- |

- Vous avez effectué une plongée simple de 25 minutes à 38 mètres. Après 8 minutes de palier à 3 mètres vous faites surface.

| Conduite à tenir. | Paliers après l'incident |
| --- | --- |
| On a trois minutes en surface max. avant de recommencer le palier interrompu | 16 minutes à 3 mètres |

- Vous avez effectué une plongée de 29 minutes à 38 mètres. Pour ceux où cela est possible, vous faites les paliers à l'oxygène.

Profondeur et durée des paliers et GPS

3 minutes à 6 mètres, 16 minutes à 3 mètres GPS = K

- QUESTION N°2 :		(6 points)

Problèmes à résolution rapide,  Vous devez répondre sur cette feuille. Chaque exercice juste vaut 2 points. Chaque erreur entraîne 0 point pour l'exercice entier.

- 1ère plongée : Profondeur maxi 33 mètres. Après 11 minutes passées à cette profondeur, remonté le long d'un tombant pendant 15 minutes, jusqu'à 20 mètres.

Profondeur et durée des paliers et GPS

1 minute à 6 mètres, 20 minutes à 3 mètres GPS = J

- 1ère plongée :   39 mètres  8 minutes.

Profondeur et durée des paliers et GPS

2 minutes à 3 mètres GPS = E

2ième plongée : 11 minutes après la sortie de la précédente, 15 mètres  5 minutes

Profondeur et durée des paliers

4 minutes à 3 mètres

- 1ère plongée : 38 mètres. Après  11 minutes passées à cette profondeur, remontée en 1 minute. La durée maximum autorisée en surface est utilisée avant de repartir.

Profondeur et durée des paliers

5 minutes à 19 mètres, 8 minutes à 3 mètres

- QUESTION N°3 : 	(6 points)

Problèmes à résolution classique.  Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne vous ramèneront aucun point...

- (3 points)

### Première plongée : A 9h00, vous plongez à 44 mètres durant 19 minutes.

### Deuxième plongée : Cette seconde plongée commence 5 heures après la sortie de l'eau de la précédente. Sa profondeur maximale sera de 34 mètres. Vous ne souhaitez pas faire plus de 11 minutes de paliers.

La première plongée donne 3 minutes de paliers à 6 mètres et 15 à 3. Le GPS est I

I après 5 heures à l'air est devenu 0,87. Ce qui donne une majo de 6 minutes à 35 mètres. A cette profondeur, on a 11 minutes de paliers pour une durée de plongée de 25 minutes. D'où la durée de la plongée qui est de 25 – 6 = 19 minutes.

Le GPS n'est pas demandé car après une successive, on ne devrait pas replonger ensuite en successive (2 plongées max par 24 heures).

- (3 points)

### Première plongée : A 9h00, vous plongez à 40 mètres durant 10 minutes.

### Intervalle surface : Vous patientez une heure (à l'air), puis pendant une heure et 15 minutes vous respirez de l'oxygène.

### Deuxième plongée : Vous repartez immédiatement après cette manipulation pour une plongée de 24 minutes à 34 mètres.

La première plongée donne 2 minutes de paliers à 3 mètres. Le GPS est E

E au bout de une heure à l'air devient 0,96. Soit un GPS D, qui devient au bout de 1h15 à l'oxygène 0,80. On n'est donc plus saturé, la majoration est donc nulle. On est dans le cas d'une plongée simple.

La seconde plongée donne alors 11 minutes de paliers à 3 mètres.

Le GPS n'est pas demandé car après bien que l'on soit revenu dans le cadre d'une plongée simple, on ne devrait pas replonger ensuite en successive (2 plongées maximum par 24 heures).

- QUESTION N°4 : 	(2 points)

Questions sur les procédures, 1 point par réponse juste

- Deux plongeurs niveau 4  plongent ensemble. L'un utilise un calculateur, l'autre une table immergeable. Comment vont-ils assurer leur décompression pour que chacun respecte son moyen de calcul, tout en assurant l'homogénéité de la palanquée.

Ils prendront à chaque instant le système le plus pénalisant. Vitesse de remonté = la plus lente => procédure de remonté lente pour celui qui utilise la table. Paliers = Le plus profond et les plus longs

- 1ère plongée :   39 mètres  24 minutes. Après 14 minutes de paliers à 3 mètres, panne d'air

Profondeur et durée des paliers après l'incident

19 minutes à 3 mètres